Znak pisma  WT.222.492.2021.WW

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą przy ul. Garbarska 55/57, 26-600 Radom, zaprasza do złożenia oferty na: usługę polegającą na wykonaniu przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach będących w zasobie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu.

I.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  realizacja usługi  polegającej na wykonaniu przeglądów                           i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach będących w zasobie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu. Ze względu na wymagane różne uprawnienia do poszczególnych systemów p.poż. jakie powinien posiadać Wykonawca, zamówienie będzie realizowane w trzech częściach - zadaniach

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera  załącznik nr 1  „Opis przedmiotu zamówienia” (OPZ)

Warunki realizacji zamówienia  zawarte zostały we wzorze umowy – Załącznik nr 5

II.  Zamawiający  dopuszcza składanie ofert  na jedną lub więcej części.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie  będzie realizowane w okresie 24 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga od Wykonawców:

- Doświadczenia i przygotowania zawodowego w zakresie przeglądów i  konserwacji urządzeń             i systemów przeciwpożarowych podobnego typu.

- posiadania autoryzacji Deek Fire Solutions do wykonywania przeglądów technicznych instalacji gaszenia gazem INERGEN  - dla części I.

- posiadania autoryzacji  w zakresie systemu rozproszonego POLON 6000 do wykonywania przeglądów technicznych systemu sygnalizacji pożarowej- dla części II.

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę druku oświadczenia zawartego w ofercie oraz zawartych dokumentów zgodnie z zapisami pkt V 2.2.

V. Wykaz dokumentów

1.     Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego wzór stanowią załączniki nr 2. 3 i 4.

2.     Do  formularza oferty należy załączyć:

2.1.  aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru

lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)

2.2.  uprawnienia do wykonywania przeglądów (autoryzacje, zaświadczenia/certyfikaty z odbytych

szkoleń)

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Władysław Wieczorek faks /48/ 383-57-49

czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 715 – 1515

faks do korespondencji (48) 383-57-49

adres strony internetowej www.bip.mzlradom.pl

adres do korespondencji sekretariat@mzl.radom.pl

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena brutto - 100%.

Wykonawca w ofercie określi cenę brutto, netto oraz podatek VAT, za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonym drukiem oferty.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub na adres e- mail sekretariat@mzl.radom.pl na Formularzu oferty. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego przy ul. Garbarskiej 55/57 w Radomiu, parter, sekretariat, w terminie do 12.07.2021 r. godz. 10.00

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz tytuł oferta na: „Przeglądy                              i konserwacje urządzeń przeciwpożarowych – Część …….”

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą termin jej przyjęcia. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane                     w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

3. Terminem otwarcia ofert jest dzień  12.07.2021 r, godzina 10:30.

4. Oferty złożone po terminie będą zatrzymane przez Zamawiającego bez otwierania.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny:

1.	W formularzu oferty należy podać cenę jednostkową netto i brutto całego zamówienia oraz ceny jednostkowe na poszczególne usługi. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową brutto. Przy wyliczeniu ceny brutto należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wszelkie należne opłaty i podatki oraz wszystkie pozostałe koszty realizacji zamówienia, wg  odpowiadających jej składników cenowych. Wartość całkowita oferty (cena ryczałtowa brutto)  - zgodnie z załącznikiem nr 2 będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu udzielenia zamówienia

1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie podpisania umowy.

2. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,      Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia                     w wysokości minimum łącznej kwoty ofertowej i obejmującej cały okres trwania umowy lub zobowiązanie do jej kontynuacji.

XI. Pozostałe informacje

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli:

2.1. nie została złożona żadna oferta,

2.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

2.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie zamawiającego.

3. O wyborze oferty lub unieważnieniu zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający zawiadomi na stronie internetowej w terminie do 10 dni po upływie terminu złożenia ofert.

4. Termin związania ofertą – 30 dni

Załączniki:

- Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia OPZ.

- Załącznik nr 1 do OPZ Zestawienie klap i zaworów przeciwpożarowych dot. Rynek 14 i 15

- Załącznik nr 2 Formularz oferty - część I

- Załącznik nr 3 Formularz oferty - część II

- Załącznik nr 4 Formularz oferty - część III

- Załącznik nr 5 Wzór umowy

## Załącznik nr 1

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

## na usługę polegającą na wykonaniu przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach będących w zasobie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu

## Zamówienie będzie realizowane w trzech częściach - zadaniach

## CZĘŚĆ I -  SYSTEM GASZENIA POŻARU GAZEM W BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 14 I 15

## (Wykonawcą może być dostawca systemu lub firma posiadająca autoryzację Deek Fire Solutions)

Zestawienie urządzeń systemu gaszenia pożaru gazem INERGEN 300 bar (system  z 2020 r)

| Nazwa urządzenia | ilość |  | jm |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IG-541 |
| Butla 80ltr-300bar wraz z osprzętem wypełniona IG-541 (gaśnicza, sterująca, pilotująca, testowa) | 48 |  | szt. |
| Obejma butli 80L (wraz z szyną mocującą) | 48 |  | szt. |
| Zawór wyzwalający Ci IV8 400 bar z manometrem | 48 |  | szt. |
| Zawór strefowy (kierunkowy) 400 bar wraz z osprzętem | 8 |  | szt. |
| Zestaw uruchamiający zawór strefowy (Start Kit) | 8 |  | szt. |
| Siłownik elektromagnetyczny 24 V DC i ręczny | 14 |  | szt. |
| Linia pilotująca (pneumatyczna) | 1 |  | kpl. |
| Wąż elastyczny PH3/8"-300. 0.5-4,0m | 48 |  | szt. |
| Kolektor SV22, MT8 | 6 |  | szt. |
| Czujnik wyzwolenia gazu | 7 |  | szt. |
| Dysza gaśnicza gazowa z opcją tłumika fali akustycznej | 66 |  | szt. |
|  | System SSP |
| Centrala sygnalizacji pożarowej umożliwiająca wielostrefowe sterowanie stałymi urządzeniami gaśniczymi (SUG) o redundantnej budowie sprzętowej i programowej z drukarką | 1 |  | szt. |
| Czujka wielokryteryjna, multisensorowa | 84 |  | szt. |
| Gniazdo standardowe czujki | 84 |  | szt. |
| Wskaźnik zadziałania | 44 |  | szt. |
| Obudowa wskaźnika zadziałania | 44 |  | szt. |
| Start gaszenie | 27 |  | szt. |
| Naklejka „START Gaszenie” | 27 |  | szt. |
| Stop gaszenie | 26 |  | szt. |
| Naklejka „STOP Gaszenie” | 26 |  | szt. |
| Moduł we/we typ 1 | 13 |  | szt. |
| Moduł we/wy typ 2+ obudowa | 1 |  | szt. |
| Moduł we/wy typ 3 | 2 |  | szt. |
| Moduł we/wy typ 4 | 13 |  | szt. |
| Akumulator | 2 |  | szt. |
| Zasilacz | 1 |  | szt. |
| Sygnalizator optyczno-akustyczny | 9 |  | szt. |
| Sygnalizator SE-1 | 25 |  | szt. |
| Sygnalizator SW-1 | 25 |  | szt. |

Czynności wykonywane raz na pół roku

Sprawdzenie czy cały personel, który sprawdza i użytkuje strefy gaszone jest przeszkolony oraz czy nowi pracownicy odbyli szkolenia z obsługi SUG gazowego.

Sprawdzenie utrzymywania w czystości pomieszczenia chronione gazem, instalacje w obiekcie, wolne od kurzu, zbędnych materiałów palnych, środków łatwopalnych i warunków, które mogą prowadzić do fałszywego alarmu.

Sprawdzenie kompletności wszystkich urządzeń i elementów systemu SUG.

Sprawdzenie wizualne stanu siłowników elektromagnetycznych.

Sprawdzenie kompletności instrukcji i oznaczeń.

Sprawdzenie wskazań ciśnienia na manometrach.

Sprawdzenie zadziałania siłownika elektromagnetycznego przy pomocy przyrządu serwisowego 305495.

Przegląd integralności (szczelności) stref gaszonych. Jeżeli w pomieszczeniu nastąpiły zmiany                 w integralności, szczelności strefy, których nie można wykryć wizualnie, należy wykonać badania metodą wentylatora tzw.  „Integrity Test”.

Czynności wykonywane raz w roku

Sprawdzenie kompletności wszystkich urządzeń i elementów systemu SUG.

Sprawdzenie wizualne stanu siłowników elektromagnetycznych.

Sprawdzenie kompletności instrukcji i oznaczeń.

Sprawdzenie wskazań ciśnienia na manometrach.

Sprawdzenie zadziałania siłownika elektromagnetycznego przy pomocy przyrządu serwisowego 305495.

Przegląd integralności (szczelności) stref gaszonych. Jeżeli w pomieszczeniu nastąpiły zmiany                 w integralności, szczelności strefy, których nie można wykryć wizualnie, należy wykonać badania metodą wentylatora tzw.  „Integrity Test”.

Sprawdzenie wizualne stanu przewodów elastycznych na uszkodzenia mechaniczne, ślady korozji przyłączy.

Sprawdzenie wizualne stanu butli, zaworów i osprzętu przy butlach na oznaki korozji, mechanicznych uszkodzeń, podłączeń, pozycji.

Sprawdzenie stanu dysz, na ich zablokowanie w dystrybucji gazu, uszkodzenia mechaniczne, ślady korozji. Dodatkowo rozmieszczenia i liczby dysz gaśniczych (tylko nowe instalacje).

Sprawdzenie wizualne rurociągów na obecność uszkodzeń mechanicznych, śladów zewnętrznych korozji. Odległości mocowań, test szczelności – tylko w nowych instalacjach. Do decyzji serwisu ponowny test ciśnieniowy.

Sprawdzenie wyrywkowe pewności zamocowania butli i rurociągów.

Sprawdzenie prawidłowości połączeń zaworów i osprzętu przy butlach.

Sprawdzenie prawidłowości działania zaworów IV8 butli sterujących przy pomocy przyrządu serwisowego 530520.

Sprawdzenie stanu kolektora na obecność uszkodzeń mechanicznych, śladów korozji, pewności dokręcenia, wielkości kryz na zgodność z obliczeniami IMT.

Sprawdzenie stanu zaworów strefowych na obecność uszkodzeń mechanicznych, śladów korozji. Prawidłowej pozycji gotowości. Prawidłowej lokalizacji i pozycji zaworów zwrotnych w linii aktywacji. Z użyciem przyrządu serwisowego 305149.

Uruchomienie i wyzwolenie gazu w trybie testowym na butli sterującej

CZĘŚĆ  II – SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, KLAP ODCINAJĄCYCH

I ODDYMIAJĄCYCH, WENTYLACJI PRZECIWPOŻAROWEJ KLATEK

SCHODOWYCH I DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH .

Wykonawca musi posiadać autoryzację w zakresie systemu rozproszonego POLON 600

## Opis części składowych systemów.

- BUDYNEK  PRZY UL.  RYNEK 14 I 15 W RADOMIU  (system p.poż. z 2020 r.)

- System sygnalizacji pożarowej SSP

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SYSTEMU – ROZPROSZONY SYSTEM POLON 6000

| Nazwa | Typ urządzenia | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| Moduł operatora | PSO-60 | 1 |
| Szafy | OA-61 | 1 |
|  | OM-62 | 1 |
| Moduły funkcjonalne | MKS-60 | 1 |
|  | MLD-61 | 1 |
|  | MLD-62 | 1 |
|  | MWS-60 | 1 |
|  | MD-60 | 1 |
| Akumulator | BAT-134Ah | 1 |
| Elementy liniowe szeregu 6000 | DOP-6001 | 3 |
|  | DOR-4046 | 200 |
|  | DUO-6046 | 2 |
|  | EKS-6004 | 4 |
|  | EKS-6022 | 60 |
|  | EKS-6040 | 5 |
|  | EKS-6044 | 35 |
|  | ROP-4001M | 19 |
|  | SAW-6006 | 18 |
|  | UCS-6000 | 5 |

- System klap odcinających i oddymiających

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SYSTEMU

Zestawienie stanowi załącznik nr 1 do OPZ

- Wentylacja przeciwpożarowa klatek schodowych

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SYSTEMU

7 sztuk zaworów przeciwpożarowych – wymiary i typy zawarte są w zestawieniu klap i zaworów przeciwpożarowych stanowiącego załącznik  nr 1 do OP

- Drzwi przeciwpożarowe

| Zestawienie drzwi bram i witryn EI 30 i EI 60 |  |
| --- | --- |
| lp | symbol | nazwa | Ilość |
|  | POZIOM -1 |  |  |
| 1 | EI60 | DRZWI DW15 | 5 |
| 2 | EI60 | DRZWI DW16 | 1 |
| 3 | EI60 | DRZWI DW17 | 1 |
| 4 | EI60 | DRZWI DW18 | 2 |
| 5 | EI60 | DRZWI DW19 | 2 |
| 6 | EI60 | DRZWI DW23 | 1 |
| 7 | EI60 | DRZWI DW23' | 1 |
| 8 | EI60 | DRZWI DW25 | 1 |
| 9 | EI30 | DRZWI DW29 | 1 |
| 10 | EI60 | BRAMA BW 2 | 1 |
| POZIOM 0 |
| 1 | EI60 | DRZWI DW 31 | 1 |
| 2 | EI30 | DRZWI DW 7' | 1 |
| 3 | EI30 | DRZWI DW 30' | 2 |
| 4 | EI30 | DRZWI DW 30 | 1 |
| 5 | EI60 | DRZWI DW 13 | 1 |
| 6 | EI60 | DRZWI DW28' | 1 |
| 7 | EI30 | DRZWI DW28 | 1 |
| 8 | EI30 | DRZWI DW21 | 2 |
| 9 | EI30 | DRZWI DW9 | 2 |
| 10 | EI30 | DRZWI DW37' | 1 |
| 11 | EI30 | DRZWI DW7 | 1 |
| 12 | EI60 | DRZWI DZ10 | 1 |
| 13 | EI30 | DRZWI DW27A | 1 |
| 14 | EI60 | DRZWI DW32 | 1 |
| 15 | EI60 | DRZWI DW4 | 1 |
| 16 | EI60 | WITRYNA SW2 | 1 |
| POZIOM +1 |
| 1 | EI30 | DRZWI DW30 | 1 |
| 2 | EI30 | DRZWI DW34 | 1 |
| 3 | EI30 | WITRYNA SW1 | 4 |
| 4 | EI30 | DRZWI DW28 | 2 |
| 5 | EI60 | DRZWI DW21 | 2 |
| 6 | EI30 | DRZWI DW12B | 1 |
| 7 | EI30 | DRZWI DW5' | 1 |
| 8 | EI60 | WITRYNA SW3 | 1 |
| 9 | EI30 | DRZWI DW35 | 1 |
| POZIOM +2 |
| 1 | EI30 | DRZWI DW15 | 2 |
| 2 | EI30 | DRZWI DW22 | 4 |
| 3 | EI30 | DRZWI DW16 | 2 |
|  |  | RAZEM | 57 |

- BUDYNEK PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 35 W RADOMIU

Klapy odcinające – 4 sztuki typu mcr FID S/S/O DIA 200/RST

Opis czynności

- System sygnalizacji pożarowej.

Czynności wykonywane raz w roku:

- dokonanie oględzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny powinny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń, co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne,

- sprawdzenie każdej czujki, ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP) oraz sygnalizatorów akustycznych na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;

- spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze;

- sprawdzenie, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funkcjonuje prawidłowo;

- sprawdzenie poprawność realizacji założonych sterowań;

- sprawdzenie zdatności centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywniania wszystkich funkcji pomocniczych;

- sprawdzenie wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

- sprawdzenie i przeprowadzenie próby baterii akumulatorów.

- przeprowadzenie wszystkich innych kontroli i prób określonych przez wykonawcę, dostawcę lub producenta;

Konserwacja powinna polegać na dojściu do każdego punktu dozorowego (elementu) z osobna, spowodowaniu jego zadziałania (np. czujki dymu aerozolowym imitatorem dymu). I sprawdzeniu poprawnej reakcji zgodnie z DTR producenta. Podczas przeglądów Konserwator powinien zgodnie z DTR centrali zablokować uruchomienie elementów automatyki pożarniczej oraz transmisję alarmów wychodzących na zewnątrz do monitoringu. Oprócz okresowej, planowanej konserwacji, Konserwator powinien być do dyspozycji na każde wezwanie Użytkownika instalacji SSP w wypadku sygnalizowania przez centralę uszkodzeń lub np. dokonywania remontów                      w pomieszczeniach z zainstalowanymi czujkami (aby je odpowiednio zabezpieczyć).

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce przeglądów i możliwie szybko usunięta .Jeżeli naprawa będzie wymagała poniesienia dodatkowych kosztów można jej dokonać tylko po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- Wentylacja pożarowa klatek schodowych.

Okresowe czynności kontrolne i konserwacja - należy wykonywać zgodnie z zaleceniami do- stawcy (producenta] urządzenia. Powinny one obejmować m. in.:

- sprawdzenie poprawności uruchamiania instalacji przez system sygnalizacji pożarowej,

## Przeciwpożarowe klapy odcinające.

Czynności wykonywane  raz w ciągu roku:

- kontrola stanu położenia klap odcinających w przewodach nawiewnych i wyciągowych,

- sprawdzenie prawidłowości mocowania klap,

- sprawdzenie prawidłowości mocowania i podłączeń elektrycznych wyłączników krańcowych,

- zamknięcie klap z poziomu centrali pożarowej,

- sprawdzenie poprawności sygnalizacji położenia klap w centrali pożarowej.

## Przeciwpożarowe klapy oddymiające.

## Czynności wykonywane  raz w ciągu roku

- Ocena ogólna stanu technicznego klap oddymiających, ze zwróceniem uwagi na ewentualne uszkodzenia mechaniczne.

- Sprawdzenie czy nie występują przeszkody, które mogłyby wpłynąć na prawidłową pracę urządzeń.

- Sprawdzenie stanu zamocowania i działania siłowników i zawiasów klap i ich smarowanie

- Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, zwracając szczególnie uwagę na uszkodzenia mechaniczne.

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilania siłowników elektrycznych i wyzwalaczy elektromagnetycznych.

- Testy działania klap i sygnalizacji w centrali.

- Sprawdzenie stanu uszczelek.

- Regulacja domykania klap.

## Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe konserwowane powinny być zgodnie z zaleceniami ich producentów, dodatkowo w przypadku posiadania systemu kodów dostępu należy sprawdzić czy system w przypadku pożaru zwalnia zamki w drzwiach ( 6 drzwi z kodami dostępu). Oprócz konserwacji drzwi niezbędny jest 1 raz w roku przegląd p.poż.

Zakres czynności konserwacji:

- oględziny zewnętrzne drzwi;

- kontrola oporów otwierania wraz ze sprawdzenie pracy mechanizmu samozamykacza;

- kontrola zasuwy skrzydła oraz zapadki zamka i ich smarowanie;

- kontrola zawiasów i ich zamocowania;

- sprawdzenie innych elementów składowych drzwi, które mają bezpośredni wpływ na prawidłową funkcjonalność drzwi przeciwpożarowych.

CZĘŚĆ  III  – PRZECIWPOŻAROWE INSTALACJE WODOCIĄGOWE I GAŚNICE

- BUDYNEK PRZY UL. GARBARSKIEJ 55/57 W RADOMIU

- Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa – 3 hydranty DN 25

- Gaśnice – 3 sztuki gaśnic proszkowych 6kg (remont)

- Próba ciśnieniowa węży Ø 25 - 3 sztuki

- BUDYNEK PRZY UL. 1905 ROKU 20  W RADOMIU

- Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa – 10 hydrantów DN 25

- Gaśnice 14 sztuk gaśnic proszkowych (6kg) w tym 11 do remontu

- Próba ciśnieniowa węży Ø 25 – 5 sztuk

- BUDYNEK PRZY UL. MAZOWIECKIEGO 7K W RADOMIU

- Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa – 6 hydrantów DN 25

- Gaśnice 13 sztuk gaśnic proszkowych 6kg (remont)

- Przegląd koca gaśniczego – 1 sztuka

- BUDYNEK PRZY UL. LUBOŃSKIEGO 2 W RADOMIU

- Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa –  4 hydranty DN 25

- Gaśnice 2 sztuki gaśnic proszkowych (6kg)

- BUDYNEK PRZY UL. PUŁASKIEGO 9 W RADOMIU

- Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa – 5 hydrantów DN 25

- Gaśnice – 8 sztuk gaśnic proszkowych (6kg) w tym 2 do remontu

- Próba ciśnieniowa węży Ø 25 – 5 sztuk

- Przegląd koca gaśniczego – 1 sztuka

- BUDYNEK PRZY UL. KRÓLOWEJ  JADWIGI 15  W RADOMIU

- Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa – 5 hydrantów DN 25

- Gaśnice 5 sztuk gaśnic proszkowych (6kg)

- Próba ciśnieniowa węży Ø 25 – 5 sztuk

- BUDYNEK PRZY UL. STASIECKIEGO 1 W RADOMIU

- Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa – 3 hydranty DN 25

- Gaśnice  –  4 sztuki gaśnic proszkowych (6kg)

- Próba ciśnieniowa węży Ø 25 – 2 sztuki

- BUDYNEK PRZY UL. REJA 5 W RADOMIU

- Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa – 3 hydranty DN 25

- Próba ciśnieniowa węży Ø 25 – 3 sztuki

- BUDYNEK PRZY UL. RYNEK 14 i 15 W RADOMIU

- Zestaw hydroforowy  HYAMAT V 2/0608 B – 1 sztuka

- Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa – 12 hydrantów DN 25

- Gaśnice – 16 sztuk gaśnic proszkowych (6kg)

- BUDYNEK PRZY UL. TRAUGUTTA 30/30A W RADOMIU

- Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa – 8 hydrantów DN 25

- Gaśnice – 3 sztuki gaśnic proszkowych (6kg)

- 	 Próba ciśnieniowa węży Ø 25 – 8 sztuk

- BUDYNEK PRZY UL. WOŚNICKA 125D W RADOMIU

- Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa – 3 hydranty DN 25

- Gaśnice – 3 sztuki gaśnic proszkowych (6kg)

- 	 próba ciśnieniowa węży Ø 25 – 3 sztuki

- BUDYNEK PRZY UL. MARII GAJL 27 W RADOMIU

- Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa – 1 hydranty DN 80

- BUDYNEK PRZY UL. MARII GAJL 33 W RADOMIU

- Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa – 1 hydrant DN 80

- Zestaw hydroforowy

Czynności wykonywane raz do roku:

- sprawdzenie połączeń elektrycznych elementów zestawu;

- sprawdzenie prawidłowości działania aparatury kontrolno – pomiarowej;

- kontrola prawidłowości nastawień zabezpieczeń i działania urządzeń pomocniczych;

- sprawdzenie stanu urządzeń energoelektronicznych;

- sprawdzenie stanu łożysk;

- czynności konserwacyjne

- wymiana zużytych części i usunięcie zauważonych usterek

- Przeciwpożarowa instalacja wodociągowa.

Czynności wykonywane raz w roku:

(wąż hydrantu powinien być całkowicie rozwinięty, hydrant pod ciśnieniem) sprawdzenie czy:

- skrzynka hydrantowa nie jest zastawiona lub uszkodzona, a elementy hydrantu nie są skorodowane lub rozszczelnione,

- instrukcje obsługi są czytelne,

- miejsce lokalizacji hydrantu jest widoczne i wyraźnie oznakowane,

- zamocowanie skrzynki hydrantowej nie uległo uszkodzeniu,

- wypływ wody jest równomierny i dostateczny - przy użyciu miernika przepływu i miernika ciśnienia,

- wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć, stwierdzenie takiej sytuacji jest równoznaczne z koniecznością wymiany węża na nowy lub poddanie go próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze,

- zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte,

- zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach,

- w przypadku wychylnego zwijadła wężowego - czy obraca się ono łatwo i wychyla o kąt 180°,

- w przypadku ręcznych zwijadeł zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo,

- w przypadku zwijadeł automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidłowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa,

- stan przewodów rurowych zasilających w wodę jest właściwy,

- skrzynka hydrantowa nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy jej drzwiczki łatwo się otwierają,

- prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać,

- praca prądownic węża jest prawidłowa, upewnić się, że są one właściwie i pewnie zamocowane.

Po zakończeniu prób i badań hydrant powinien być pozostawiony w stanie gotowym do natychmiastowego użycia. Jeżeli konieczne są poważniejsze naprawy, hydrant powinien być oznakowany tabliczką „USZKODZONY".

Po przeglądzie i przeprowadzeniu niezbędnych prac konserwacyjnych hydranty i instalacja powinny być oznakowane napisem "SPRAWDZONE" lub oznakowane inną naklejką to potwierdzającą podany powinien być termin ważności przeglądu lub data następnego przeglądu. Czynności te powinny być wykonywane przez osoby posiadające do tego stosowne uprawnienia.

## Gaśnice

Firma prowadząca specjalistyczny nadzór nad gaśnicami powinna posiadać do tego odpowiednie kwalifikacje. Czynności przeglądowe i kontrolne powinny być prowadzone zgodnie z zaleceniami producenta gaśnic, jednak nie rzadziej niż raz w roku. W przypadku konieczności czasowego wycofania gaśnicy ze stanowiska (np. celem dokonania serwisu warsztatowego)               w jej miejsce powinna być wstawiona gaśnica zastępcza o tych samych parametrach i tego samego rodzaju. Po dokonaniu przeglądu każda z gaśnic powinna zostać oznakowana terminem ważności przeglądu.

## Protokoły z przeglądów

- Wykonawca po wykonaniu przeglądów i prac konserwacyjnych ujętych w Przedmiocie Zamówienia jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu protokoły z wykonania prac    w terminie 7 dni od ich zakończenia. Protokoły powinny być wystawione odrębnie dla każdego z systemów i instalacji określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- W protokołach potwierdzających wykonanie prac konserwacyjnych Wykonawca powinien umieścić zapisy dot. wykonywania prac konserwacyjnych o których mowa w danym zakresie prac konserwacyjnych dla danego systemu i instalacji.

# Informacje dodatkowe – dotyczy części I i  II

Wykonawca jest zobowiązany do starannego prowadzenia, na każdym z wymienionych obiektów, książek kontrolnych przeprowadzonych prac konserwacyjnych, w których Wykonawca umieszcza wszelkie zapisy dotyczące wykonywania wszelkich prac ujętych w Przedmiocie Zamówienia. Książki kontrolne dla każdego z obiektów będą przechowywane przez Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny                     z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta, z którymi mając podane nazwy urządzeń powinien się zapoznać. Konserwacja ma też obejmować smarowanie, czyszczenie , dokręcanie , lutowanie wszystkich elementów urządzeń , które tego potrzebują, oraz usuwania drobnych usterek systemowych.

Po dokonanych przeglądach wszystkie urządzenia powinny być przywrócone do pracy                       w normalnych warunkach.

Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane prawem pozwolenia do wykonywania czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń elementów i urządzeń systemów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów i konserwacji .

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia stałej opieki nad systemami objętymi umową.

Czas reakcji na zgłoszenia w przypadku zgłoszeń pilnych 12 godzin, w przypadku zgłoszeń zwykłych 24 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w razie stwierdzonych potrzeb szkoleń pracowników Zamawiającego co do bieżącej obsługi wszystkich objętych umową systemów               i urządzeń.

## Dodatkowo Wykonawca w ramach wynagrodzenia za obowiązkowe przeglądy zobowiązany jest raz na pół roku do wizyty kontrolnej na obiekcie i dokonanie rutynowych oględzin działania systemów oraz przeprowadzenie konserwacji.

.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

## na usługę polegającą na wykonaniu przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach będących w zasobie Miejskiego Zarządu Lokalami   w Radomiu

## Część I

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU

Znak postępowania: 02/07/21/R

WKONAWCA:

Nazwa:	…….....................................................................................................................

Adres:	….........................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica)

Telefon:	...............................................................

## E-mail:	.................................................................................................................................

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

Cena oferty brutto wynosi ....................................

Słownie: ...............................................................................................................................

## Kalkulujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami zawartymi                 w opisie przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Czynność | Jednost miary | Cena jednostkowa netto | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd i konserwacja urządzeń systemu gaszenia pożaru gazem INERGEN 300 bar | kpl |  | 4 |  |
| 2. | Szkolenie pracowników użytkownika pomieszczeń muzeum | kpl |  | 2 |  |
| RAZEM |  |

I Jednocześnie oświadczam/y, że:

1.Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                o ile wynika  to z odrębnych przepisów,

- posiadania zdolności technicznej i zawodowej

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2. Zapoznałem/liśmy  się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia i uwzględniłem/liśmy wszystkie elementy w cenie ofertowej.

3. Uważam/my się związany/ni niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania    ofert.

4. Akceptuję (akceptujemy) wzór umowy zawarty w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego                       i w przypadku  przyznania mi (nam) zamówienia, zobowiązuję (zobowiązujemy) się do zawarcia umowy   w terminie i miejscu   wskazanym przez Zamawiającego.

5.    Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ______________________________

(2) ______________________________

II. (dotyczy osób, których dot. art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57  ;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : kontakt.iod@gmail.com;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Zarządu Lokalami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na zamieszczenie i udostępnienie moich danych osobowych w jawnym rejestrze umów, w związku z prowadzonym przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu Rejestrem Umów, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

.......................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
w imieniu Dostawcy)

Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTOWY

## na usługę polegającą na wykonaniu przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach będących w zasobie Miejskiego Zarządu Lokalami  w Radomiu

## Część II

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU

Znak postępowania: 02/07/21/R

WYKONAWCA:

Nazwa:	…….....................................................................................................................

Adres:	….........................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica)

Telefon:	...............................................................

## E-mail:	.................................................................................................................................

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

Cena oferty brutto wynosi ....................................

Słownie: ...............................................................................................................................

## Kalkulujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami zawartymi                           w opisie przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Czynność | Jednost miary | Cena jednostkowa netto | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd i konserwacja urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, klap odcinających i oddymiających, wentylacji przeciwpożarowej klatek schodowych i drzwi p.poż w budynku przy ul. Rynek 14 i 15 w Radomiu | kpl |  | 2 |  |
| 2. | Przegląd klap odcinających typu mcr FID S/S/O DIA 200/RST w budynku przy ul. Żeromskiego 35 w Radomiu | kpl |  | 2 |  |
| RAZEM |  |

I Jednocześnie oświadczam/y, że:

1.Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                o ile wynika  to z odrębnych przepisów,

- posiadania zdolności technicznej i zawodowej

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2. Zapoznałem/liśmy  się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia i uwzględniłem/liśmy wszystkie elementy w cenie ofertowej.

3. Uważam/my się związany/ni niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania    ofert.

4. Akceptuję (akceptujemy) wzór umowy zawarty w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego                       i w przypadku  przyznania mi (nam) zamówienia, zobowiązuję (zobowiązujemy) się do zawarcia umowy   w terminie i miejscu   wskazanym przez Zamawiającego.

5.    Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ______________________________

(2) ______________________________

II. (dotyczy osób, których dot. art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Lokalami  w Radomiu                  z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57  ;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : kontakt.iod@gmail.com;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Zarządu Lokalami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na zamieszczenie i udostępnienie moich danych osobowych w jawnym rejestrze umów, w związku z prowadzonym przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu Rejestrem Umów, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

.......................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
w imieniu Dostawcy

Załącznik nr 4

FORMULARZ OFERTOWY

## na usługę polegającą na wykonaniu przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach będących w zasobie Miejskiego Zarządu Lokalami  w Radomiu

## Część III

ZAMAWIAJĄCY:

MIEJSKI ZARZĄD LOKALAMI W RADOMIU

Znak postępowania: 02/07/21/R

WYKONAWCA:

Nazwa:	…….....................................................................................................................

Adres:	….........................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica)

Telefon:	...............................................................

## E-mail:	.................................................................................................................................

OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA NASTĘPUJĄCYCH WARUNKACH:

Cena oferty brutto wynosi ....................................

Słownie: ...............................................................................................................................

## Kalkulujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie wymaganiami zawartymi                          w opisie przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Czynność | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Ilość przeglądów w okresie trwania umowy | Wartość netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd i konserwacja zestawu hydroforowego Hyamat® VP | kpl. | 1 |  | 2 |  |
| 2. | Badanie wydajności hydrantów DN 25 | szt. | 62 |  | 2 |  |
| 3. | Badanie wydajności hydrantów DN 80 | szt. | 2 |  | 2 |  |
| 4. | Próba ciśnieniowa węży | szt. | 34 |  | 2 |  |
| 5. | Przegląd gaśnic proszkowych 6 kg | szt. | 42 |  | 2 |  |
| 6. | Remont gaśnic proszkowych 6 kg | szt. | 29 |  | 2 |  |
| 7. | Przegląd koca gaśniczego | szt. | 2 |  | 2 |  |
| RAZEM |  |

I Jednocześnie oświadczam/y, że:

1.Spełniam/y warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                o ile wynika  to z odrębnych przepisów,

- posiadania zdolności technicznej i zawodowej

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

2. Zapoznałem/liśmy  się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia i uwzględniłem/liśmy wszystkie elementy w cenie ofertowej.

3. Uważam/my się związany/ni niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania    ofert.

4. Akceptuję (akceptujemy) wzór umowy zawarty w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego                       i w przypadku  przyznania mi (nam) zamówienia, zobowiązuję (zobowiązujemy) się do zawarcia umowy   w terminie i miejscu   wskazanym przez Zamawiającego.

5.    Załącznikami do niniejszej oferty są:

(1) ______________________________

(2) ______________________________

II. (dotyczy osób, których dot. art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) Zostałam (-em) poinformowana (-y), iż zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Lokalami  w Radomiu                 z siedzibą w Radomiu przy ul. Garbarskiej 55/57  ;

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : kontakt.iod@gmail.com;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Miejskiego Zarządu Lokalami - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania

- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Oświadczenie:

Wyrażam zgodę na zamieszczenie i udostępnienie moich danych osobowych w jawnym rejestrze umów, w związku z prowadzonym przez Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu Rejestrem Umów, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

.......................................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
w imieniu Dostawcy)

Załącznik nr 5

WZÓR UMOWY

| Umowa Nr .../02/07/21/R | 21 |
| --- | --- |

zawarta w dniu .................... 2021 r. w Radomiu pomiędzy

Zamawiającym – Gminą Miasta Radomia z siedzibą w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom NIP: 7962817529 (gminy) w imieniu i na rzecz której działa  Miejski Zarząd Lokalami                     w Radomiu z siedzibą Radom   ul. Garbarska 55/57 , REGON 141226775 reprezentowaną przez:

Pana Sławomira Stanika  –  Dyrektora MZL  na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Radomia Nr  125/2018  z dnia 10.04.2018 r.,

a

………………………………………………………………………………………..............................

……………………………………………………………………………………………………………

którą reprezentuje:

....................................................................................................................................................

zwanym/-ą/-ym/-i  dalej „Wykonawcą"; zwanymi w dalszej części umowy „Stronami",

Na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 zgodnie z ustawą 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych , w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na wykonaniu przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w budynkach będących                w zasobie Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu zgodnie warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym, opisie przedmiotu zamówienia – Część …… i ofertą Wykonawcy stanowiącymi integralną część umowy.

    - § 2

- Szczegółowy wykaz budynków i urządzeń oraz ich lokalizacja określony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu protokołów z wykonania przeglądów i konserwacji urządzeń, w formie papierowej w 2 egzemplarzach.

- Usługa obejmuje, co najmniej zakres prac wyszczególniony w załączniku „Opis przedmiotu zamówienia” chyba, że przepisy, instrukcje producenta i wytyczne określają dodatkowe działania, które muszą być zrealizowane, by spełnić wymagania.

§3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów i konserwacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i normami technicznymi, instrukcją obsługi urządzeń i zaleceniami producenta.

2.	Osoby  uczestniczące  w  realizacji  zamówienia  winny  posiadać  odpowiednie  kwalifikacje i uprawnienia wymagane przy wykonywaniu przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu potwierdzające ten fakt dokumenty przed przystąpieniem do danego przeglądu.

- Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów własnych.

- Przedmiot umowy winien być wykonany przez Wykonawcę. W przypadku wykonywania prac przy pomocy podwykonawców Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnością za te prace.

5.	Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za szkody i ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałe                w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Za wszelkie szkody powstałe podczas realizacji zamówienia z winy Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.

- Wykonawca po zakończonym przeglądzie i konserwacji przedmiotu zamówienia, sporządzi protokół z w/w czynności.

- Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcą                         w sprawach realizacji umowy jest Pan ……………………e-mail. ………………….; tel. …………………………….

- Do  reprezentowania  Wykonawcy  w  sprawach  dotyczących  przedmiotu  umowy  upoważniony

jest............................................, tel..............................,email.............................,

§4

- Umowa zostaje zawarta na czas określony - 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy.

- Pierwszy przegląd powinien odbyć się w drugiej połowie lipca 2021 roku a następne zgodnie             z opisem przedmiotu zamówienia i harmonogramem przeglądów

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy przygotować projekt harmonogramu wykonywania przeglądów w poszczególnych obiektach. Uzgodnienie harmonogramu przez Zamawiającego nastąpi w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania.

§5

- Z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy zgodnie z ofertą z dnia …… stanowiącą załącznik do niniejszej umowy przysługuje na dzień podpisania umowy wynagrodzenie w łącznej wysokości:

……………. zł brutto (słownie: ……………………………………… /100 złotych).

- Powyższa cena stanowiąca wartość wyjściową umowy, może ulec zmianie w wyniku rozliczenia ilości wykonanych przeglądów, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego                         w protokole przeglądu na podstawie cen jednostkowych, pochodzących z oferty Wykonawcy.

- Ustalone ceny jednostkowe usługi za jeden przegląd  są wielkością stałą i niezmienną do końca realizacji zamówienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za zrealizowaną usługę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego zobowiązanego.

- Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół z wykonanej usługi.

§6

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych od Wykonawcy:

1.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca                 w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust 1 umowy,

1.2. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust 1 umowy,

1.3. za opóźnienia w wykonaniu poszczególnych przeglądów na danym obiekcie, których termin został określony w zatwierdzonym harmonogramie w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki. Kara nie będzie naliczana w przypadku zmiany harmonogramu przez Zamawiającego po jego zatwierdzeniu.

- Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§7

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności lub zaistnienia warunków a mianowicie:

1.1.  wystąpienia siły wyższej;

1.2.	wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;

1.3.	zmiany przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji umowy.

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy

  - 8

- Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.

§10

Umowa niniejsza zostaje sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

### ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA